H14W内螺纹止回阀

概述 内螺纹止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。 适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。 标准 设计与制造 结构长度 压力-温度等级 连接法兰 试验与检验 GB12236 GB12221 GB9131 JB/T74 HG20604 JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635 JB/T9092-1999 GB13927 内螺纹止回阀压力试验 称压力 PN(MPa) 试验压力(MPa) 适用温度(℃) 适用介质 强度试验 密封试验 WCB Cr5Mo 1Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni9Ti 1.6 2.4 1.8 ≤425 ≤550 ≤220 ≤200 水、油品、蒸汽、酸性介质 2.5 3.8 2.8 4.0 6.0 4.4 6.4 9.6 7.1 10.0 15.0 11.0 - 16.0 24.0 17.6 25.0 37.5 27.5 内螺纹止回阀主要零件材料及性能 零件名称 材料编号 阀 体 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 阀 盖 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 阀 瓣 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 摇 杆 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 阀 座 25 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 销 轴 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 密封环、垫片 包覆垫 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 内螺纹止回阀主要技术尺寸 公称压力 PN(MPa) 公称直径 DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 重量 (kg) L D D1 D2 b-f z-d D3 H 1.6 25 160 115 85 65 16-2 4--14 140 130 14 32 180 135 100 78 16-2 4--18 150 140 16 40 200 145 110 85 16-2 4--18 160 150 18 50 230 160 125 100 16-2 4--18 185 160 22 65 290 180 145 120 18-3 4--18 215 177 26 80 310 195 160 135 20-3 8-18 235 187 33 100 3540 215 180 155 20-3 8-18 255 202 39 125 400 245 210 185 22-3 8-18 285 227 57 150 480 280 240 210 24--3 8-23 330 263 80 200 550 335 295 265 26-3 12-23 385 293 95 250 650 405 355 320 30-3 12-25 455 330 175 300 750 460 410 375 30-4 12-25 515 382 260 350 850 520 470 435 34--3 16-25 545 430 360 400 950 580 525 485 36-4 16-30 600 480 496 500 1150 705 650 608 44--4 20-34 730 560 588