森品HQ41X滚球式球形止回阀

一、用途及特点 HQ41X滑道滚球是止回阀，采用橡胶包皮滚动球为阀瓣，在介质的作用下，可在阀体的整体式滑道上作上下滚动，从而打开或关闭阀门，密封性能好，消声市关闭，不产生水锤。阀体采用全水流通道，流量大，阻力小，水龙头损失比旋启式小50%，在水平或垂直安装均可，可用于冷水、热水、工业及生活污水管网，更适合潜水排污泵，介质温度0-80℃。可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。主要零件材质如下表： 二、主要技术参数 型号 公称压力（MPA） 壳体试验压力（MPA） 密封试验压力（MPA） 阀体、阀盖材料 HQ41X-10 1.0 1.5 1.1 HT200 HQ41X-16 1.6 2.4 1.76 四、主要尺寸 公称通径DN(mm) L H 50 180 180 65 200 210 80 260 245 100 300 280 125 350 335 150 400 400 200 500 495 250 600 600 300 700 715 350 800 820 滚球止回阀,球形止回阀,滚球式球形止回阀，球型止回阀，HQ41X