H71H对夹式蝶型止回阀

一、用途及特点 H71H对夹式蝶型止回阀采用对夹式连接，结构紧凑，阀瓣沿着中心定位作 升降运动，由于阀瓣的关闭行程短，并有弹簧加载，关闭速度快，可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点，特别适合于安装空间受限制的场合采用，可适用于水、蒸气、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质等多种介质。 二、执行标准 设计制造：JB/T8937 结构长度：JB/T8937 配管法兰：JB/T74 试验与检验：JB/T9092-1999 三、主要技术参数 试验压力 公称压力PN（MPa） 1.6 2.5 4.0 壳体试验 2.4 3.8 6.0 密封试验 1.8 2.8 4.4 阀体材料 WCB(C) CF8(P) CF8M(R) 工作温度 ≤425 ≤100 ≤100 适用介质 水，蒸气、油品 硝酸类 醋酸类 四、主要外形尺寸 公称通径 DN(mm) L D 1.6 2.5 4．0 15 25 48 48 48 20 31.5 58 58 58 25 35.5 68 68 68 32 40 80 80 80 40 45 90 90 90 50 56 105 105 105 65 63 125 125 125 80 71 140 140 140 100 80 160 165 165 125 110 190 195 195 150 125 215 225 225 200 160 270 285 290 250 200 330 340 350 300 250 385 400 415