H42F46衬氟升降立式止回阀

产品简介 衬氟升降式式止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门，止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。 结构特点 1、 升降直通式止回阀 主要型号有H41S型，结构一般与截止阀相似，其阀瓣沿着通道中心作升降运动，动作可靠，一般只能安装在水平管路上。 2、 升降立式止回阀 主要型号有H42S型、H72S型、H40S型，其中H40S型是一种新型结构，阀瓣为球型，共同特点是阀瓣沿阀体通路轴线做升降运动，一般应安装在垂直管路。 3、 旋启式止回阀 主要型号有H44S型，H74S型单瓣旋启式和H76S型双瓣旋启式，阀瓣绕转轴作旋转运动，其流体阻力一般小于升降式止回阀，它适用于较大口径的场合，安装位置不受限制，通常安装于水平管路。 4、 蝶式止回阀 主要型号有H47PO型，结构为软密封双偏心法兰连接，微阻缓闭蝶形止回阀阀外设计了缓闭装置，有利于减少流阻和振动，减少水锤影响。 技术参数及执行标准 升降直通式 升降立式 对夹升降立式 单瓣旋启式 双瓣旋启式 蝶式 公称通径(mm) DN15~500 15~500 DN15~300 DN15~500 DN50~1200 DN200~1800 公称压力(MPa) PN0.6~1.6 PN0.6~1.6 PN0.6~2.5 PN0.6~2.5 PN0.6~4.0 PN0.6~1.6 阀门材料 灰铸铁、碳钢、不锈钢 衬里材料 PTFE(F4)、FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE GXPO 适用介质 详见防腐衬里材料 工作温度(℃) 设计制造 GB/T13932-1992、GB/T12235-1989、Q/ZXD 01-1999、API6D 结构长度 GB/T 12221-1989 连接法兰 JB/T 82.1-94、GB/T9113.1-2000 压力试验 GB/T 13927-1992 还可根据用户要求的标准制作。